Инструкция по установке кнопок руля KIA RIO 2011-2014г.в.

Ключ Т40, шестигранник со звездочкой на торце: 


подойдет и специальная насадка вроде такой:        
Кроме того потребуется головка на 19 (подойдет  ключ, который идет в комплекте для колесных гаек) и обычная крестовая отвертка.
Для того что бы поставить кнопки необходимо снять руль, для этого делаем следующее:
- ставим колёса ровно
- отключаем минусовую клейму с аккумулятора
- снимаем подушку безопасности, для этого откручиваем 2 болта по бокам руля (используем ключ Т40)

- для того, что бы отсоединить разъем от подушки безопасности, сначало необходимо поднять специальный фиксатор (отмечен красным кружком)

- после того как подушка снята и отключена, откручиваем гайку (используем головку на 19)

- маркером отмечаем рисочки на резьбе и руле, по которым будем обратно ставить руль
- для того, что бы руль резко не соскочил и не ударил вам в лоб, гайку откручиваем не полностью
- прилагая усилия, снимаем руль, для этого тянем его на себя, можно с небольшим раскачиваем вперед назад
- крестовой отверткой снимаем заглушки и вместо них крепим кнопки.

Кнопки подключаем как на картинке! Белый разъем к кнопке громкости и Mute, черный - переключение треков и Mode.

- перед тем как ставить руль обратно, обязательно проверяем положение улитки. в окошке должен быть виден красный (оранжевый) ролик

- ставим руль на место (ориентируемся на рисочки которые мы отмечали при снятии)

- сами кнопки подключаем к этому разъему

- дальше собираем все в обратном порядке

WWW.KIA-RIO3.RU